Рекомендации по монтажу и уходу за плитами постформинг (далее столешница) 1. Крепление столешниц должно осуществляться только с тыльной стороны, где нанесена бумага облицовочная (backing). 2. Все отверстия в столешницах под мойки, провода и т. д. должны быть загерметизированы материалом типа водоотталкивающий герметик. Открытые торцы столешниц должны быть загерметизированы путём приклеивания кромочного материала или при использовании металлических планок – водоотталкивающим герметиком. Столешницы толщиной менее 20 мм в местах отверстий под мойки, варочные панели и т.п. должны быть усилены по длине с тыльной стороны брусками из ДСП с сечением 25 х 30 мм или алюминиевыми профилями типа уголок, профильная труба с сечением не менее 10 х 10 мм. Данные усиления должны быть закреплены к ближайшим боковым стенкам корпуса мебели. 3. Для защиты от капель воды все элементы мебельных деталей, стеновых панелей и других отделочных материалов, расположенных под столешницей должны находиться за каплесборником. Каплесборник представляет собой полосу шириной около 10 мм и высотой до 0,3 мм, выполненную из материала с высокими водоотталкивающими свойствами. 4. Для поддержания внешнего вида столешницы следует придерживаться следующих правил: 4.1. Пользуйтесь разделочной доской, чтобы не оставлять царапин и вмятин на поверхности столешницы. 4.2. Пролившуюся воду сразу же удалить с поверхности и со стыковочных швов столешницы. 4.3. Не ставьте на столешницу горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. 4.4. Протирайте столешницу только салфеткой, мягкой губкой или тканью. 5. Очистка поверхности. 5.1. Появившиеся пятна удаляйте сразу, как только они появились. 5.2. Применяйте для очистки обычные чистящие средства не имеющие в своём составе абразивных (истирающих) материалов, сильных растворителей. Изучите Инструкцию к применяемому Вами чистящему средству перед тем, как очистить столешницу. Не используйте средства для полировки мебели содержащие жир, масло, воск, так как они забивают рельеф поверхности столешницы и образуют плёнку, накапливающую загрязнения. 6. Запрещается: 6.1. Воздействие на поверхность столешницы сильно разогретых предметов с температурой выше 180 ºС., а на каплесборник и закромлённые торцы столешницы – выше 140 ºС. 6.2. Воздействие на столешницу более 5 минут водяного пара, холодной и горячей воды. 6.3. Воздействие агрессивных жидкостей – кислот, щелочей, масел, растворителей, красок, солей. 6.4. Механическое воздействие на поверхность и торцы столешницы. Использование при работе или очистке столешницы колющих, режущих, абразивных предметов. 7. Эксплуатация. 7.1. Является недопустимой эксплуатация изделий на основе ДСП, покрытых декоративным пластиком, если изделие или его отдельные поверхности подвергаются механическому, термическому, химическому воздействию, воздействию пара или воды, красителей, агрессивных сред и др. Рекламации, связанные с неправильной эксплуатацией, к рассмотрению не принимаются.